## Slide 1
Polymer Simulation
Lab
Interactive polymerization kinetics & network visualization
纯前端 · 零依赖 · file:// 双击即开

## Slide 2
让高分子化学
变得可见、可调、可玩
看得见
把抽象的动力学方程（Mayo-Lewis、Carothers、Flory）变成屏幕上翻滚的分子链
可调节
拖动滑块即时改变配方——单体比例、反应速率、交联度，看性能曲线如何响应
零门槛
单个 HTML 文件，file:// 双击即开，无需服务器、无需安装、无外部依赖
这是一套面向教学与自学的交互式聚合反应模拟平台 —— 从自由基链增长到氮丙啶交联成胶，四种机理一气呵成。
Polymer Simulation Lab
2

## Slide 3
四个模拟器，四种聚合机理
每个都有独立配方参数、实时读数、事件日志和性能曲线
01
Free-Radical
链增长：引发 → 增长 → 终止
Rouse 珠-簧模型
Mn / Mw / PDI
02
Copolymerization
Mayo-Lewis 双单体动力学
r₁/r₂ 滑块
组成漂移曲线
03
Step-Growth
AA + BB 缩聚
一键一水（H₂O 副产物）
Carothers 1/(1−p)
04
Crosslinking
三官能氮丙啶开环交联
不可逆酰胺键
Flory 凝胶点
Polymer Simulation Lab
3

## Slide 4
物理内核：Rouse 珠-簧模型
让聚合物链像真实溶液高分子一样蜷曲、翻滚 —— 而不是僵硬地拖着走
1
每珠独立布朗踢
每个链段都接受随机扰动，构象自由抖动
2
对称弹簧弛豫
相邻珠间谐振弹簧，a += F/2，b −= F/2，遵守牛顿第三定律
3
整链 CM 漂移
阻尼动量驱动整链平移，扩散 ∝ 1/N 自然涌现
✗ 旧模型
只有链头受力，尾巴僵硬拉直 —— 违反真实高分子构象
✓ 新模型
三步 Rouse：构象柔软、整链翻滚、CM 扩散自然涌现
Polymer Simulation Lab
4

## Slide 5
动力学：概率门控的正确离散化
高速档下也能保持物理意义，不让反应概率"爆表"
✗ 旧的（饱和）
Math.random() < k * dt
k·dt > 1 时恒为真 → 概率门控失效
✓ 新的（Poisson 极限）
Math.random() < 1 - Math.exp(-k*dt)
恒 ≤ 1，大 dt 下行为正确
化学方程也都按教材实现：
Mayo-Lewis
P(M₁) = r₁[M₁] / (r₁[M₁]+[M₂])
Carothers
Xn = 1 / (1 − p)
Flory-Stockmayer
p_c = 1 / (f − 1)
Mn / Mw / PDI
Mw=ΣDP²/ΣDP, PDI=Mw/Mn
Polymer Simulation Lab
5

## Slide 6
亮点：氮丙啶交联（溶剂型丙烯酸酯 PSA）
三官能氮丙啶 + 丙烯酸酯共聚物 -COOH → 室温开环交联 → 三维网络
开环反应
P−COOH + N(CH₂CH₂)₃
↓ 室温 · 亲核开环
P−CO−NH−CH₂CH₂− (酰胺键)
3 个三元环各连一条链 → 三维分支网络
真实配比
AA 5–10% mol，氮丙啶占 -COOH 的 10–30%
位阻效应
第 3 环反应概率仅 ~15%，有效官能度 ≈ 2
不可逆 + 协同运动
酰胺键刚性约束，被交联两链整体翻滚
凝胶点判据
Union-Find 追踪连通分量，渗流阈值 → GEL 锁存
实时性能曲线
初粘力（先升后降，最优窗口 ~2%）· 持粘力 · 180°剥离 · 内聚力 —— 随交联度实时变化
Polymer Simulation Lab
6

## Slide 7
架构：共享内核 + 四个独立模拟
lib/renderer.js
lib/ui-base.js
free-radical/
copolymer/
step-growth/
crosslink/
bundle.js
ES module 拼接
browser · file:// 双击即开，无服务器
零依赖
纯 vanilla JS，仅 Google Fonts（CSS @import）
Polymer Simulation Lab
7

## Slide 8
下一步
更多聚合机理
乳液聚合、ATRP/RAFT 活性聚合、开环聚合（ROMP）
真实参数库
内置常见单体/引发剂的 Q-e、kd/kp/kt 文献值，一键载入
导出与对比
保存配方、叠加多次运行曲线、生成实验报告
3D 可视化
WebGL 三维无规线团与网络，呈现真实分子构象
把动力学方程从课本搬进浏览器 —— 让每个滑块都通向一次"啊哈"。
Polymer Simulation Lab · file:// 双击即开